## Slide 1: 第4章 网络互联设备

## Slide 2
网络互联就是利用互联网设备将两个或者多个局域网络连接起来组成一个更大的网络。

## Slide 3: 4.1 网络接口层设备
网络接口卡（网卡）是连接主机与网络的基本设备，工作在物理层和数据链路层。网卡不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配，还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。网卡不能独立工作，必须依赖于宿主主机。

## Slide 4
中继器（RP repeater）是物理层上对信号进行再生和还原的网络设备，是局域网环境下用来延长网络距离的最简单、最廉价的网络互联设备。
中继器适用于完全相同的两类网络的互连，中继器的两端连接的是相同的媒体。中继器主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发，来扩大网络传输的距离。

## Slide 5
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思，把所有节点集中在以它为中心的节点上。集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大，以扩大网络的传输距离，集线器是运作在OSI模型中的物理层。它可以视作多端口的中继器。集线器与网卡、网线等传输介质一样，属于局域网中的基础设备。

## Slide 6
网桥也叫桥接器是工作在数据链路层，在网络互联中它起到数据接收、地址过渡以及数据转发的作用，用于实现多个网络系统之间的数据交换。
网桥连接两个局域网的一种存储转发设备。它能将一个大的局域网分割为多个网段，或将两个以上的局域网互联为一个逻辑局域网，使局域网上的所有用户都可访问服务器。

## Slide 7
二层交换机可看作是多端口的高速网桥。交换机采用基于硬件的转发机制，完成帧的转发，其交换时延可以减少到μs量级 。
交换机（Switch）具有MAC地址学习功能，通过查找MAC地址表将接收到的数据传送到目的端口，可以分割冲突域，它的每一个端口相应的称为一个冲突域。但交换机下连接的设备依然在一个广播域中。

## Slide 8: 4.2 互联网络层设备
路由器（Router）是工作在OSI参考模型第三层即网络层的互联设备。
路由器是用于IP网络互联的设备，工作在网络层，用以实现不同网络间的地址翻译、协议转换和帧格式转换、路由选择等功能。

## Slide 9
第三层交换机本质上是一种高速的路由器。不如路由器灵活，容易控制和安全性好。第三层交换提供的主要功能有：分组转发，路由处理，安全服务，特殊服务。

## Slide 10
四层交换机是基于传输层数据包的交换过程，基于TCP/IP协议应用层的用户应用交换需求的交换机。四层交换机支持TCP/IP第四层以下的所有协议，可根据TCP/IP端口号来区分数据包的应用类型，从而实现应用层的访问控制和服务质量保证。所以，与其说四层交换机是硬件网络设备，还不如说它是软件网络管理系统。即四层交换机是以软件技术为主，以硬件技术为辅的网络管理交换设备。